Znak sprawy: In.III.271.4.2015

Radom, dnia  30.01.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał – e- mailem- w dniu 29.01.2015r. dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalną pisownię:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi (…).

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr„odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu – tzw. „wskaźnik anty-urazowości” (w poniższej tabeli – „Amortyzacja uderzenia”) wynoszący 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowostawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Zestawienie wyników badań podłogi sportowej (…) z wymogami norm EN 14904

| Badany parametr | Jednostka miary | Wyniki badań | Wymagania według EN 14904 dla podłóg typu Mj3 | Wymagania według EN 14904 dla podłóg typu Mj4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xmin | xśr | xmax | średnia | Odchylenie od średniej | średnia | Odchylenie od średniej |
| Amortyzacja uderzenia | % | 54 | 58 | 63 | ≥45<55 | ±5 | ≥55<75 | ±5 |
| Odkształcanie pionowe | mm | 1,9 | 2,5 | 3,5 | ≥1,8<3,5 | - | ≥2,3<5,0 | - |
| Odbicie piłki | % | 87 | 90 | 92 | ≥90 | ±3 | ≥90 | ±3 |
| Tarcie | - | 90 | 93 | 95 | ≥80≤110 | ±4 | ≥80≤110 | ±4 |

Objaśnienia: xmin-wartość minimalna, xmax-wartość maksymalna, xśr-wartość średnia

Przy zagęszczeniu górnego legaru do wartości 0,3125 mb wskaźniki te rozłożone są dużo bardziej równomiernie, gdy jednocześnie rozstaw dolnego lagru powiększony do 0,625mb poprawia właśnie tak istotną absorpcję energii uderzenia czy biegania.

Lepsze parametry sprężystości naszej konstrukcji uzyskuje się poprzez odejście od dublowania ślepej podłogi z płyty wiórowej dodatkowo ślepą podłogą z desek - w przypadku (…) płyty wiórowe stanowią zarówno zaślepienie konstrukcji podłogi, jak i płytę doskonale rozkładającą obciążenia.

Ponadto zastosowane tzw. podpory między legarowe powodują, że każda płyta dolna oparta jest trwale na konstrukcji, na całym swoim obwodzie. Pomiar średniej odległości z każdego punktu nacisku stopy ćwiczącego do najbliższego punktu podparcia konstrukcji podłogi ( po przekątnej, wzdłuż i wszerz sali) w przypadku konstrukcji 4.O. jest niemal idealnie równa.

Powyższa podłoga została przebadana z wykładziną typu linoleum o grubości 4,0 mm, której grubość jest na wskroś warstwą użytkową, a więc przeszło pięciokrotnie grubszą i przez cały okres użytkowania a więc i ścierania, niż wykładziny PCV. Nie zmienia swojej jednorodnej struktury.

Udzielamy na nią 60-cio miesięcznej gwarancji bez obawy o jej naturalną (korek, opiłki drewniane, olej lniany, kreda) i mocną grubą strukturę.

Stosowana przez nas wykładziną świetnie sprawdzającą się na całym świecie, zarówno w przyszkolnych salach gimnastycznych jak i w halach sportowych, w których odbywają się I – ligowe rozgrywki wszystkich rodzajów gier zespołowych.

Jest to nawierzchnia :

- naturalna – z linoleum,

- homogeniczna - a więc jej warstwa ścieralna wynosi 4 mm - jest tak zwaną wykładziną „

ścieralną do zera ” - dlatego jej trwałość to około 80 lat,

- tania w eksploatacji – bardzo niski koszt pielęgnacji,

- wielofunkcyjna - w przeciwieństwie do innych produktów, gwarancja nie obwarowana jest żadnym ograniczeniem dotyczącym urządzania na niej spotkań poza-sportowych typu akademie, bale, dyskoteki, które to imprezy nie powodują żadnych ujemnych skutków dla wykładziny.

- objęta programem 5 –cio letniej gwarancji fabrycznej.

W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu podłogi otrzymacie Państwo Świadectwo potwierdzające zgodność podłogi z normą PN 14904:2009.

W załączeniu : ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ PODŁOGI Z NORMĄ PN

14904:2009 ORAZ SPRAWOZDANIE Z BADAŃ.

Uwaga: W przypadku zastosowania wykładziny z naturalnego linoleum nie potrzeba stosować nawierzchni ochronnej podczas organizowania imprez innych niż sportowe”.

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy zapytania nr 1:

Zamawiający określił rodzaj dopuszczalnej podłogi sportowej (system i nawierzchnię) w SIWZ, w szczególności, w stanowiących załącznik do SIWZ Specyfikacji technicznej (pkt 15: Podłoga sportowa) i przedmiarach.

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.

Dotyczy zapytania nr 2:

Wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i skalkulowanie przez Wykonawców ceny ofertowej w zakresie dot. stolarki okiennej i drzwiowej, w szczególności: opisy, ilości (liczba sztuk), wielkości (metraż) stolarki itp., wynikają z dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ, takich jak np.: Projekt Budowlano-Architektoniczny (np. rys. A1-10, 11, 12, 13), Specyfikacja techniczna, przedmiary robót.

W celu ułatwienia Wykonawcom sporządzenia oferty i usprawnienia procesu dokonania odpowiednich kalkulacji dot. stolarki, Zamawiający dodatkowo załącza rysunek stanowiący zbiorcze zestawienie ślusarki aluminiowej i zestawienie stolarki drzwiowej (rys. A1-15).

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Załączniki:

- Rys. A1-15: zestawienie ślusarki aluminiowej i stolarki drzwiowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej