Znak sprawy: In.III.271.2.2016

Radom, dnia  08.02.2016 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  przy PSP nr 2 i V L.O. w Radomiu”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał (e- mailem) 5 zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalną pisownię:

Zapytanie nr 1 (z dnia 01.02.2016 roku) brzmi następująco:

„Proszę o informacje czy wymagane jest stanowisko do czyszczenia samochodów wyjeżdżających z budowy. Czy będą naliczane kary umowne za ewentualny mandat od straży miejskiej”.

Zapytanie nr 2 (z dnia 02.02.2016 roku) brzmi następująco:

1. „Proszę o potwierdzenie, że na warstwie ET należy wykonać szpachlę poliuretanową. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że przy podbudowie wykonanej z kruszywa, przepuszczalnej dla wody wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej nie ma uzasadnienia a tylko podraża koszt wykonania inwestycji.

2. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający opisując nawierzchnię jako nawierzchnie typu EPDM gr 13mm, miał na myśli jednowarstwową nawierzchnie użytkową składającą się z granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego.

3. Proszę o wyjaśnienie czy do wykonania nawierzchni należy użyć granulatu EPDM pierwotnego (barwionego w masie) czy też Zamawiający dopuszcza użycie barwionego granulatu z recyklingu”.

Zapytanie nr 3 (z dnia 03.02.2016 roku) brzmi następująco:

„1. Zamawiający w SIWZ i projekcie obiektu PSP nr 2 podaje, że nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM ma być nieprzepuszczalna dla wody.

Informuję, że nie występuje nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM nieprzepuszczalna dla wody – nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM jest zawsze przepuszczalna dla wody.

Informuję, że występują tylko następujące typu nawierzchni poliuretanowych:

- typu EPDM jednowarstwowa – przepuszczalna dla wody instalowana na podłożu asfaltobetonowym, betonowym lub warstwie typu ET.

- typu EPDM dwuwarstwowa (SBR+EPDM) – przepuszczalna dla wody instalowana na podłożu asfaltobetonowym, betonowym lub warstwie typu ET.

- typu NATRYSK – przepuszczalna dla wody instalowana na podłożu asfaltobetonowym, betonowym lub warstwie typu ET.

- typu NATRYSK wersja ze szpachlą – nieprzepuszczalna dla wody instalowana tylko na podłożu asfaltobetonowym lub betonowym.

- typu SANDWICH – nieprzepuszczalna dla wody instalowana tylko na podłożu asfaltobetonowym lub betonowym.

- typu PEŁEN SYSTEM PU – nieprzepuszczalna dla wody instalowana tylko na podłożu asfaltobetonowym lub betonowym.

Zamawiający projektuje podbudowę przepuszczalną dla wody z kruszyw i na niej warstwę typu ET, która jest przepuszczalna dal wody – na takim systemie projektuje się tylko nawierzchnie poliuretanowe przepuszczalne dla wody.

W związku z powyższym wnoszę o niezbędną korektę opisu nawierzchni poliuretanowej oraz jednoznaczne i szczegółowe określenie technologii zamawianej nawierzchni poliuretanowej.

2. W projekcie obiektu PSP nr 2 na rys. 3 podano kolorystykę nawierzchni poliuretanowej.

Informuję, że zamawiany na boisko i rozbieg do skoku w dal kolor RAL 2011 to kolor pomarańczowy, kótry jest niestandardowym kolorem - jest znacznie droższy od powszechnie stosowanego koloru ceglasto-czerwonego (RAL 2013/3016), jak przyjęty przez Zamawiającego na drugim zadaniu (V LO).

Wyższy koszt koloru pomarańczowego wynika z wyższej ceny granulatu EPDM w kolorze pomarańczowym względem koloru ceglasto-czerwonego oraz z konieczności zastosowania do granulatu EPDM w kolorze pomarańczowym lepiszcza poliuretanowego UV odpornego, który jest kilkukrotnie droższy od standardowego lepiszcza pu stosowanego do granulatu EPDM w kolorze ceglasto-czerwonym.

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku koloru niebieskiego.

Infomormuję, że granulatu EPDM pomarańczowe, niebieski, fioletowe, szare sa niestabilne UV, co powoduje konieczosć stosowania lepiszczy poliuretanowych UV odpornych.

Informuję, że przy nawierzchni typu EPDM jednowarstwowej gr. 13 mm zastosowanie zaprojektowanej kolorystyki zwiększy cenę nawierzchni poliuretanowej o ok. połowę w stosunku do kolorystyki ceglasto-czerwonej, jak przy zaprojektowanej na zadaniu nr 2 (V LO).

3. W związku z nieuczciwymi praktykami na rynku dotyczącymi stosowania od wykonania nawierzchni poliuretanowych niewłaściwych granulatów tj. zamiast właściwego (zgodnego z przyjętą na całym świecie technologią granulatu EPDM tzw. virgin, czyli z produkcji pierwotnej, który w całym przekroju ma jeden kolor), granulatu z recyklingu (czarnego lub szarego) barwionego powierzchniowo na zamawiany kolor, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza stosowania do nawierzchni poliuretanowej granulatu barwionego powierzchniowo i wymaga aby zastosowany granualt EPDM był tylko i wyłącznie z produkcji pierwotnej”.

Zapytanie nr 4 (z dnia 04.02.2016 roku) brzmi następująco:

„PSP nr 2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nawierzchnia poliuretanowa ma być nieprzepuszczalna? Jeśli tak, to w jakim celu ma być ułożona warstwa ET? warstwę ET stosuje się w przypadku wersji przepuszczalnej nawierzchni. Proszę o wyjaśnienie.

V LO. Proszę o precyzyjny opis technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia ma być przepuszczalna dla wody”.

Zapytanie nr 5 (z dnia 04.02.2016 roku) brzmi następująco:

„Zamawiający dla zadania nr I pn. Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 
ul. Batalionów Chłopskich w SIWZ § 3 pkt. 2.1.1. opisuje nawierzchnię nieprzepuszczalną typu EPDM, natomiast w formularzu- Karty produktu zaoferowanej nawierzchni (załącznik na stronie 36 w SIWZ), Zamawiający wymaga nawierzchni przepuszczalnej.

Z naszej wiedzy wynika, iż na rynku nie występuje nawierzchnia typu EPDM jednorodna, jednowarstwowa i nieprzepuszczalna.

Niezasadne jest także zastosowanie nawierzchni nieprzepuszczalnej skoro Zamawiający zaprojektował w pełni przepuszczalną podbudowę oraz drenaż.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nawierzchni typu EPDM jednorodnej, jednowarstwowej oraz przepuszczalnej dla wody o grubości całkowitej min. 13 mm”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie 1:

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami § 3 pkt 2.3 SIWZ oraz § 4 projektu umowy   organizacja i zabezpieczenie placu budowy pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie stawia innych wymagań dotyczących w/w kwestii niż te określone w dokumentacji przetargowej. Także zakres kar umownych został jednoznacznie określony w projekcie umowy.

Odp. Na zapytanie nr 2.

Ad. 1. i Ad. 2. Między innymi w związku z przedmiotowymi pytaniami Zamawiający dokonuje stosowej modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 3. Granulat EPDM ma pochodzić z produkcji pierwotnej.

Odp. Na zapytanie nr 3.

Ad. 1. i Ad. 2. Między innymi w związku z przedmiotowymi pytaniami Zamawiający dokonuje stosowej modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 3. Granulat EPDM ma pochodzić z produkcji pierwotnej.

Odp. Na zapytanie nr 4.

Dotyczy PSP nr 2: Między innymi w związku z przedmiotowym pytaniem Zamawiający dokonuje stosowej modyfikacji treści SIWZ.

Dotyczy V L.O.: Zgodnie z zapisami w pkt. 2.1.2. SIWZ  nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego i bieżni ma być wykonana jako poliuretanowa typu EPDM 
o grubość całkowitej minimum 13 mm, przepuszczalna dla wody, jednorodna (jednowarstwowa) w kolorze ceglastym (bez zastosowania natrysku). W/w nawierzchnia poliuretanowa ma być ułożona na podkładzie elastycznym mineralno-syntetycznym ET przepuszczalnym dla wody – grubość warstwy 3,5 cm.

Odp. Na zapytanie nr 5.

Między innymi w związku z przedmiotowym pytaniem Zamawiający dokonuje stosowej modyfikacji treści SIWZ.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

- w § 14 SIWZ zastępuje się w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie  otwierać przed   11.02.2016 roku, godz. 915” klauzulą „Nie otwierać przed 18.02.2016 roku., godz. 915”

- w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z „11.02.2016 roku do godz.  900” na „18.02.2016 roku do godz.  900”

- w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z „11.02.2016 roku o godz. 915” na „18.02.2016 roku o godz.  915”

- w § 3 pkt 2.1.1. ppkt 1 lit. b) SIWZ, otrzymuje brzmienie:

„b) Nawierzchnia poliuretanowa (dot. PSP nr 2):

- nawierzchnia składająca się z 3 warstw, tj.: warstwa I: natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm, min. gr. 3 mm, warstwa II: szpachla poliuretanowa, warstwa III: granulat gumowy 1-4 mm z klejem poliuretanowym gr. min. 10mm.

- nieprzepuszczalna dla wody.”

- Zmianie ulega treść załącznika do SIWZ „Projekt Architektoniczno-Budowlany” dot. zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich”, w ten sposób, że jej pkt 5 „Projektowanie nawierzchniowe”, w części „Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego” otrzymuje brzmienie:

„Pkt. 5 Projektowane nawierzchnie

Część : Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Na warstwie elastycznej ET mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem tworząca dywan , zamknięty systemem szpachlowym . Warstwa końcowa to system natryskowy z domieszką granulatu EPDM .

| Poz. | Określenie parametru , jednostka | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita (mm) | Min. 13mm |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Nie |
| 3 | Ścieralność (mm) | ≤ 0,13 |
| 4 | Mrozoodporność oceniona : - przyrostem masy (%) - zmiana wyglądu zewnętrznego | ≤ 1% bez zmian |

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni:

-natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM 0,5-1,5mm gr.3mm

- szpachla poliuretanowa

- granulat gumowy 1-4mm z klejem poliuretanowym gr.10mm

- warstwa elastyczna ET- mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączone ze sobą lepiszczem poliuretanowym - gr. 3,5 cm

- warstwa wyrównawcza z kruszywa 1-5 mm			- gr. 4 cm

- - kruszywo 4-31,5 mm						- gr. 15 cm

- - kruszywo 31,5 – 61,5 mm						- gr. 15 cm

- warstwa piasku średnioziarnistego					- gr. 20 cm”

- Zmianie ulega treść załącznika do SIWZ „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” dot. zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 
ul. Batalionów Chłopskich”, w ten sposób, że jej punkt 7 (Nawierzchnia Poliuretanowa) otrzymuje brzmienie:

„7. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA KOD CPV 45233200-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska

wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót związanych z budową strefy rekreacji.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

2. MATERIAŁY

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa. Warstwy od góry : natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM 0,5-1,5mm gr.3mm , szpachla poliuretanowa , granulat gumowy 1-4mm z klejem poliuretanowym gr.10mm , warstwa ET gr.35mm .

Nawierzchnia nieprzepuszczalna dla wody. Doskonale nadaje się na boiska i bieżnie przyszkolne do rozgrywania meczów i zawodów lekkoatletycznych. Nawierzchnia charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na ścieranie i rozrywanie oraz doskonałymi parametrami biomechanicznymi. wymagająca podbudowy  z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym -  „mata  ET”.Warstwa ET pełni funkcję stabilizującą . Niweluje nierówności podbudowy . Stosowana jest na podbudowach z kruszyw. Układana jest w jednej warstwie za pomocą specjalnego rozściełacza mas poliuretanowych.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: Wykonawca obowiązany jest złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumenty wymienione w § 10a SIWZ).

Linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

2.2. Obrzeża.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych

100x30x8cm oraz 15x30x100 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 z oporem lub odwodnieniem liniowym

(na krawędziach spadków).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej

5.2. Wykonanie robót.

Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnią sportową bezspoinową, o całkowitej grubości min. 13 mm +35mm , układaną na placu budowy,  wymagająca podbudowy sztywnej lub podbudowy dynamicznej.

Nawierzchnia układana na szpachli poliuretanowej – całość jest nieprzepuszczalna dla wody, wykonywana in-situ, służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, placów rekreacji ruchowej, kortów tenisowych, bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych , itp. Wykonywana zgodnie z normą DIN 18035/6 + IAAF.

5.2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata dł. 2m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejona (plamy należy usunąć).

5.2.2. Impregnacja podłoża.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz związanie luźnych cząsteczek podłoża.

5.2.3. Wykonanie warstw.

Warstwa nośna ET składa się z granulatu gumowego i mieszaniny kruszywa kwarcowego , połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Warstwa finalna przez kilkukrotny natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM 0,5-1,5mm do osiągnięcia grubości 3mm.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów i produktów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych.

6.3. Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne PZH.

6.2. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).

2. Wymagane dokumenty: Wykonawca obowiązany jest złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane roboty budowlane, dostawy i usługi wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumenty wymienione w § 10a SIWZ).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy.

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych-Specyfikacja”.

- Unieważnia się dotychczasowy rysunek nr 5 pn. „Detale płyty boiska” (element „Projektu Architektoniczno-Budowlanego” dot. zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich”) w jego miejsce wprowadzając nowy rysunek 5/1 o tej samej nazwie tj. „Detale płyty boiska”. Zmodyfikowany (nowy) rysunek stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

- Załącza się nowy wzór karty produktu zaoferowanej nawierzchni dla zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy PSP 2 ul. Batalionów Chłopskich” (w/w dokument stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji).

Uzasadnieniem modyfikacji jest konieczność dostosowania dokumentacji przetargowej do uzasadnionych wymagań technologicznych związanych z realizowaną inwestycją przy równoczesnym zachowaniu zasady maksymalnej konkurencyjności i standardów odpowiadających potrzebom Zamawiającego.

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcy należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

Załącznik:

- rysunek nr 5/1 pn. „Detale płyty boiska”.

- wzór karty produktu zaoferowanej nawierzchni dla zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy PSP 2 ul. Batalionów Chłopskich”