Znak sprawy: In.III.271.3.2017

Radom, dnia  31.01.2017 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 27.01.2017r. (e- mailem) 2 zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalną pisownię:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

Ze względu na fakt, że w udostępnionych dokumentach uwzględniono podłogę tylko jednego producenta wnosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego rozwiązania opisanego poniżej/ równoważnego do wskazanego w przedmiotowym zakresie.

Opis systemu: Systemowa podłoga sportowa o konstrukcji drewnianej, wentylowana na legarach z nawierzchnią z paneli warstwowych o grubości 15 mm, w którym wykończenie stanowi warstwa litego drewna dębowego o grub. 3,2 mm w gatunku 1. Elementy konstrukcji legarowej wykonane z desek iglastych. System spełnia wszystkie wymogi normy PN- EN 14904:2009.

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

Ze względu na fakt, że w udostępnionych dokumentach uwzględniono podłogę tylko jednego producenta wnosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego rozwiązania opisanego poniżej/ równoważnego do wskazanego w przedmiotowym zakresie.

Opis systemu: Systemowa podłoga sportowa o konstrukcji drewnianej, wentylowana na legarach z nawierzchnią z paneli 3 warstwowych o grubości 14 mm, w którym wykończenie stanowi warstwa litego drewna dębowego o grub. 3,5 mm w gatunku 1. Elementy konstrukcji wykonane z desek iglastych. System spełnia wszystkie wymogi normy PN- EN 14904:2009.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje (dot. ad.1 i ad. 2):

W opinii Zamawiającego, twierdzenie Wykonawcy, iż określone w dokumentacji przetargowej parametry podłogi sportowej wskazują na jednego producenta pozostaje całkowicie nieuzasadnione.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający przypomina, że w odniesieniu do systemu podłogi sportowej dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do tych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Zgodnie z treścią § 3 pkt 2.1 ppkt 2 SIWZ:

„Zamawiający dopuszcza systemy równoważne, zawierające panel warstwowy o gr. min. 12,6 mm i grubości systemu (wszystkich warstw) max. 110 mm”.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej