Znak sprawy: In.III.271.10.2019

Radom, dnia  31.05.2019 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała” (wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał (e-mailem) w dn. 24-30.05.2019 r. 
zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań:

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„1. Prosimy o podanie parametrów izolacji akustycznej z płyt gipsowych oraz sposobu i miejsca ich montażu na sali gimnastycznej.

2. Prosimy o podanie prawidłowej ilości trybun demontowalnych. W przedmiar jest ilość 1 szt. na rysunku rzutu parteru 3 szt.

3. Prosimy o potwierdzenie czy w zakres przetargu wchodzi tylko wyposażenie ujęte w przedmiarze robót budowlanych (działa 3.5.4).”

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„Zwracam się z prośbą o przesłanie przedmiarów w pliku PDF lub ATH. Na stronie z przetargiem zamieszczono przedmiary PDF zeskanowane , co uniemożliwia konwersję do programu kosztorysowego.”

Zapytanie nr 3 brzmi następująco:

„Ze względu na fakt, że w udostępnionych dokumentach  uwzględniono podłogę tylko jednego producenta  wnosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego rozwiązania opisanego poniżej/  równoważnego do wskazanego  w przedmiotowym zakresie.

Opis systemu: Systemowa podłoga sportowa o konstrukcji drewnianej,  na legarach z nawierzchnią z paneli  warstwowych o grubości 23 mm, w którym wykończenie stanowi warstwa litego drewna dębowego/bukowego/ klonowego o grub. 3,5 mm w gatunku 1. Elementy konstrukcji  oparte na systemowych klinach poziomujących.

Nadmieniam, że deska warstwowa zdecydowanie lepiej sprawdza się na tego typu obiektach. Jest odporniejsza na występujące  zmiany temperaturowo-wilgotnościowe na docelowym  obiekcie.

System spełnia wszystkie wymogi normy PN-EN 14904:2009 oraz posiada certyfikat FIBA level I.”

Zapytanie nr 4 brzmi następująco:

„W związku z ukazaniem się w/w przetargu uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi normatywami podłoga sportowa jako wyrób budowlany winna posiadać:

- Deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez jej producenta w zgodności z obowiązującą w tym względzie normą PN EN 14, w tym raport z klasyfikacji reakcji na ogień na poziomie CfIS1 (jedno z kryteriów przytoczonej normy).

- Atest higieniczny PZH.

- Dodatkowo, zgodnie z przeznaczeniem podłogi do celów koszykarskich winna ona legitymować się certyfikatem FIBA.

Zgodnie  z odpowiedziami Zamawiającego- wymagany jest panel sportowy z litego drewna bukowego o grubości 22 mm, szerokości 129 mm i długości 3700 mm. Na tej podstawie i znajomości rynku podłóg sportowych stwierdzamy iż tak szczegółowe opisanie samego panela z litego drewna bukowego w systemie podłogi sportowej wskazuje jednoznacznie i wyłącznie na firme Junckers. Zatem nie ma zachowania równoważności przedmiotu zamówienia- w tym przypadku podłogi sportowej. Wedle definicji pojęcia równoważności, pojęcie to oznacza tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie z czymś. Wskazuje to, że równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zatem wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy też nie jest gorszy niż ten, którego konkretnie wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych. Wnosimy zatem o rozszerzenie konkurencyjności dla przedmiotowego postępowania i dopuszczenie systemu sportowej podłogi z nawierzchnią drewnianą prestiżowego niemieckiego producenta firmy HARO, których użytkownikami są między innymi takie hale jak NETTO (dawna AZOTY Arena w Szczecinie, TAURON Arena w Krakowie, ATLAS Arena w Łodzi, Hala Podpromie w Rzeszowie, czy też Kaunas Arena w Kownie, które mają możliwość organizowania rozgrywek na najwyższym, światowym i olimpijskim poziomie. Mając na względzie powyższe, Zamawiający poprzez określenie „panele z drewna litego” nie sprecyzował, czy w tym pojęciu również mieszczą się sportowe panele drewniane z warstwą użytkową min. 3,6 mm z drewna litego. Właściwością oferowanego przez nas drewna warstwowego jest to, że przy mniejszej grubości jest stabilniejsze i bardziej odporne na obciążenie od typowego parkietu z tzw. drewna litego. Klepka z drewna litego (np. podobny jak zaprojektowany) jest bardziej narażona na skręcanie, łódkowanie itp. Zachowania pod wpływem zmiennych warunków wilgotnościowych w hali. Panele warstwowe, które w swej budowie wewnętrznej posiadają sklejkę liściastą są znacznie mniej podatne na wszystkie zmiany wilgotnościowe panujące w hali.

Pytanie 1

Wnosimy o modyfikację tego zapisu i dopuszczenie do zastosowania systemu drewnianej podłogi, która będzie wykonana z panela dwuwarstwowego o gr. 12,6 mm, w których wykończenie stanowi warstwa litego drewna z dębu lub klonu kanadyjskiego o grubości 3,6 mm w gatunku 1, fabrycznie lakierowanej spełniającej wszystkie normy PN EN 14904, a warstwa spodnia ze sklejki liściastej brzozowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby cały system podłogi sportowej (tj. legary oraz panele sportowe) posiadał wszystkie wymagane prawem dokumenty realizacyjno- odbiorowe:

- deklarację właściwości użytkowych- zgodnie z kryteriami obowiązującej dla podłóg sportowych normy PN EN 14 904

- raport z badań ogniowych na poziom CfIS1

- atest higieniczny PZH

- certyfikat FIBA- poziom najwyższy światowej federacji koszykówki

- amortyzacja systemu- najwyższa poziom A4

Zamawiający nie określił klasy drewna co może mieć bardzo duży wpływ na jakość podłogi  i zastosowanie tanich i słabych jakościowo produktów. Określając gatunek drewna w projekcie jako bukowe, Zamawiający skazuje się na jakość drewna które jest niestabilne wymiarowo już przy niewielkich zmianach wilgotności powietrza w hali. Różne gatunki drewna liściastego posiadają cechy fizycznie bardzo się od siebie różniące. Jedną z takich cech jest wrażliwość na wilgoć, tj. odkształcenie sorpcyjne drewna. Niektóre gatunki drewna liściastego,  np. drewno bukowe opisane w projekcie są znacznie bardziej wrażliwe na działanie wilgoci, a tym samym odkształcenia, które powstają wskutek działania wilgoci są znacznie większe niż w przypadku innych gatunków, które również spełniają warunek bycia drewnem liściastym. Szczególnie wrażliwe na parametry wilgotnościowe są klepki (z opisu projektowanego panele  z drewna litego bukowego) z drewna litego, które są wykonane z jednego kawałka tarcicy drewnianej, a co za tym idzie, włókna są skierowane tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Panele z drewna warstwowego są bardziej trwałe, gdyż włókna drewna w poszczególnych warstwach są ułożone względem siebie prostopadle, a tym samym rozszerzają się i kurczą w stopniu niewielkim kontrując wzajemnie swoje ruchy. Tej zalety drewno lite nie posiada. W efekcie Zamawiający naraża się na szybką degradację podłogi sportowej. Drewno wykorzystywane do produkcji podłóg sportowych można podzielić na klasy na podstawie jego cech wizualnych i jakościowych. Najlepsza jakościowo jest klasa I, która się charakteryzuje brakiem przebarwień, sęków, zmurszeń, co skutkuje dużą estetyką podłogi wykonanej z materiału takiej klasy. Na rynku istnieją również produkty wykonywane z drewna klasy niższej, gorszej jakościowo tj. klasy II oraz klasy III. Zamawiający nie precyzując wymagań odnośnie klasy materiału daje pełno dowolność potencjalnym oferentom w odniesieniu do zastosowanej na etapie realizacji klasy drewna.

Pytanie 3

W związku z powyższym mając na względzie dobro Użytkownika, jak i racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi wnioskujemy o dopuszczenie technologii opierającej się na zastosowaniu paneli z drewna warstwowego oraz doprecyzowaniu i wyboru konkretnego gatunku drewna w panelu sportowym pod kątem potencjalnych zagrożeń jego deformacji wynikających z działania wilgoci- rekomendujemy dębowe lub klon kanadyjski (ale z klonu północnoamerykańskiego), które to gatunki charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, a tym samym gwarantują niezawodność na długie lata użytkowania podłogi sportowej. Czy Zamawiający zatem będzie wymagał zastosowania podłóg sportowych wykonanych z elementów o klasie I, najlepszej jakościowo, czy też dopuszcza możliwość zastosowania elementów klasy II lub III, które są gorsze jakościowo?

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga zastosowania systemu podłogi sportowej typu A4 (wg normy PN-EN 14904)?

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby cały system podłogi sportowej (konstrukcja legarowa wraz z nawierzchnią panelową) ma pochodzić od jednego producenta, który udziela gwarancji na całe rozwiązanie? Wyeliminuje to wbudowanie podłogi w postaci tzw. „składaka” nieznanego pochodzenia?

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie, czy panel/parkiet sportowy ma być lakierowany ręcznie po jego zamontowaniu w hali, czy ma posiadać warstwę lakieru fabrycznie nanoszonego w procesie produkcji?

Lakierowanie ręczne na miejscu budowy stwarza znacznie zagrożenie dla Inwestora, gdyż nie da się zachować idealnych warunków w miejscu budowy (pył, owady, i inne zanieczyszczenia mogą przykleić się do schnącej (kilkanaście godzin) warstwy lakieru. Ponadto warstwa lakieru nakładana na budowie nie jest wówczas równomierna na całej powierzchni podłogi sportowej, nie jest wyżarzana, nie ma wysokiej odporności na użytkowanie, głównie ścierania. Dużo lepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest zastosowanie panela polakierowanego fabrycznie wieloma warstwami lakieru i wyżarzonego w promieniach UV. Czy zatem panel sportowy ma być lakierowany fabrycznie?

Pytanie 7

Jako podłoga sportowa na arenie głównej Sali jest przyjęta „posadzka sportowa Junckers”. Pytanie czy oferenci mogą przyjąć w swoich ofertach inną podłogę drewnianą, o nie gorszych parametrach- posiadającą pełną zgodność z wymaganą normą PN/EN 14 904, a także normą DIN 18 032 cz. 2, posiadającą certyfikat FIBA (poziom najwyższy) oraz wszelkie inne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie? Taką podłogą jest system niemieckich podłóg sportowych HARO np. model Berlin, składające się z paneli dwuwarstwowych (grubość wierzchniej warstwy litego drewna wariantowo 3,6 mm lub 5,6 mm), ślepej podłogi oraz podwójnego rusztu. W tych systemach oprócz wierzchniej warstwy litego drewna- pozostała warstwa panela jest wykonana ze sklejki. Taka budowa panela jest bardziej odporna na działanie wilgoci np. mycia na mokro, czy też ponadnormatywnej wilgoci z powietrza w hali niż lity panel.

Pytanie 8

Od dłuższego już czasu firmy wykonawcze odchodzą od realizacji podłóg sportowych z litym panelem bukowym. Wynika to głównie z rozlicznych reklamacji dotyczących nadmiernej i ponadnormatywnej pracy panela wynikającej z małej jego odporności na działanie wilgoci znajdującej się w powietrzu na hali. Skutkować to może rozszerzaniem się paneli (łódkowanie, wypaczanie, wręcz wstawanie całej podłogi) w okresie letnim, gdy wilgotność w powietrzu będzie wynosić nawet ponad 90% lub też odwrotnie zsychaniem się i kurczeniem paneli oraz zrywaniem połączeń gwoździowych w okresie zimowym, gdy wilgotność w powietrzu będzie spadała nawet poniżej poziomu 20%. Dlatego też, z tego powodu bezpieczniejszym dla użytkownika jest wykonanie drewnianej podłogi sportowej z:

- panela sportowego warstwowego, gdzie wierzchnia warstwa użytkowa będzie wykonana z drewna dębowego o grubości 3,6 mm, a cała grubość panela będzie posiadała minimum 12,6 mm,

- pod panelami powinna być wykonana konstrukcja podwójnie- legarowana z drewna iglastego wraz ze ślepą podłogą z desek,

- pod konstrukcją legarowaną powinny być zastosowane specjalistyczne przekładki gumowe, zapewniające sprężystość całego systemu sportowej podłogi drewnianej.

Ważne dla Inwestora: takie panele warstwowe można tak samo wielokrotnie szlifować, jak panele z drewna litego.

Tak wykonany system  sportowej podłogi drewnianej powinien posiadać:

- deklaracja właściwości użytkowych w zgodności z obowiązującą normą PN EN 14 904 dla podłóg sportowych montowanych w halach sportowych

- raport z badań na zgodność z normą DIN 18 032. Cz. 2- zgodność dla ważności ze wszystkimi kryteriami tej normy

- atest higieniczny PZH dla całego systemu podłogi (panele + konstrukcja lagarowana)

- klasyfikacja p-poż. Poziom CfIS1 dla całego systemu podłogi

- aktualny certyfikat FIBA

Prosimy o uściślenie i rozszerzenie zapisów SIWZ dotyczących wykonania systemowej podłogi drewnianej na arenie głównej Sali sportowej w zakresie rodzaju przyjętego panela drewnianego o warstwy z wierzchnią warstwą panela warstwowego o gr. 3,6 mm dębowego bądź klon kanadyjski, jak również koniecznej dokumentacji technicznej, jaką taka podłoga musi się legitymować przed wbudowaniem na fali. Zgodnie z normą PN EN 14 904- przyjętą dla podług sportowych montowanych w halach sportowych- cały system podłogi (konstrukcja lagarowana + panel sportowy) musi w całości być zgodny ze wszystkimi kryteriami zawartymi w tej normie. Dodatkowo system podłogi jako całości powinien posiadać badania klasyfikacji ogniowej na poziomie min. CfIS1, a także atest higieniczny dla całego systemu podłogowego. Pożądane też, ze względu na jakość systemu podłogi może być posiadanie przez nią raportu z badań na zgodność z normą DIN 18 032. Cz. 2- zgodność dla ważności ze wszystkimi kryteriami tej normy, certyfikat federacji koszykówki FIBA (poziom 1), a także autoryzacja producenta podłogi dla jej Wykonawcy, co jest ważne dla fachowej i prawidłowej instalacji całego systemu podłogi sportowej. Prosząc o udzielenie odpowiedzi z zakresie wykonania podłogi sportowej w Sali gimnastycznej pozostaję z poważaniem.”

Zapytanie nr 5 brzmi następująco:

„1. W zakresie podłogi sportowej w projekcie wykonawczym wymaga się aby wierzchnia warstwa wykonana została z drewna litego bukowego (sportowe podłogi z panelem litym suszonym ciśnieniowo wykonuje wyłącznie jeden producent, ponadto metoda ta trwale niszczy naturalne łączenia włókien drewna. Drewno bukowe charakteryzuje bardzo małą stabilnością wymiarową- szybko chłonie i oddaje wilgoć z otoczenia przez co szybko zmienia swoją objętość, jednocześnie wypaczając poszczególne panele lub klepki. W związku z powyższym proponujemy aby na tak dużym obiekcie, przeznaczonym do intensywnej eksploatacji nie tylko na płaszczyźnie sportowej Zamawiający wymagał wykonania podłogi sportowej wykończonej litym drewnem klonu kanadyjskiego (klonu północnoamerykańskiego), który to jest jednym z najbardziej twardych i uodpornionych na zmienne warunki temperaturowo wilgotnościowe gatunków drewna stosowanych do budowy podłóg sportowych.

2. W dokumentacji opisano również, dokładne wymiary paneli (dł./szer./gr.), które dodatkowo maja być fabrycznie lakierowane, co również wskazuje na  wyłącznie jednego producenta, tego samego, który stosuje metodę ciśnieniowego suszenia drewna bukowego. Chcąc otrzymać lub przynajmniej nie pozbawić się możliwości otrzymania podłogi wykończonej litym drewnem klonu kanadyjskiego Zamawiający powinien wymagać zastosowania drewna litego o minimalnej grubości klepki 20 mm pozyskiwanej zgodnie z zasadami MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association- Stowarzyszenie Producentów Podłóg z klonu Północnoamerykańskiego).

3. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymagał będzie w zakresie podłogi sportowej, wyceny oraz późniejszego wbudowania systemu podłogi sportowej składającego się z rusztu sprężystego wykonanego ze sklejki, z fabrycznie montowanymi podkładkami, wykończonego litym drewnem klonu kanadyjskiego o minimalnej grubości 20 mm. Systemu w pełni zgodnego z normą EN 14904, posiadającego amortyzację na poziomie A4 oraz posiadającego certyfikaty FIBA, IHF oraz BWF?”.

Zapytanie nr 6 brzmi następująco:

„Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą wyposażenia sali gimnastycznej- na rysunku nr 7 rzut boiska linie widnieje trzy boiska treningowe do koszykówki co daje montaż sześciu tablic treningowych, w opisie i przedmiarach podano montaż czterech tablic”.

Zapytanie nr 7 brzmi następująco:

„Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą wyposażenia sali gimnastycznej: na rysunku nr 7 rzut boiska linie widnieje trzy boiska treningowe do siatkówki , brak w przedmiarach wyposażenia do tych boisk. Czy to wyposażenie wchodzi w zakres wyceny?

Również niejasna jest ilość trybun. Na rysunku znajduje się trzy komplety trybun po 54 miejsca natomiast w przedmiarach podano  jeden komplet. Jaką ilość do wyceny?

Proszę  również o wyjaśnienie kwestii pokrycia dachu - w projekcie widnieje dwie warstwy papy - Termozgrzewalna  papa modyfikowana polimerami, której odkształcalność przy zerwaniu wynosi około 40% i zachowuje giętkość do temperatury -25oC. oraz papa termozgrzewalna podkładowa w przedmiarach ujęto trzy warstwy. Należy wyceniać dwie czy trzy warstwy papy?”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

ad.1

Płyty akustyczne należy wykonać na suficie sali gimnastycznej, między dźwigarami z drewna klejonego mocowane do blachy trapezowej T55 za pomocą rusztu systemowego. Mocowanie do blachy trapezowej za pomocą elementów pośrednich typu "U", " V" wg rozwiązania systemowego producenta płyt i rusztu.

Zastosować dowolne płyty gipsowo- kartonowe odznaczające się odpornością na uderzenie i pochłaniające dźwięk wg przyjętego systemu producenta wraz izolacją z wełny mineralnej gr. 5 cm. O minimalnych parametrach:

Gęstość 600 kg/m3

Klasa reakcji A2

Pochłaniane dźwięku aw 0,45(LM)

Odporność na wilgoć RH 70%

Wełna mineralna wskaźnik aw 0,45(LM).

Można zastosować każdy dowolny produkt systemowy odznaczający się analogicznymi podobnymi parametrami. Należy mocowanie i sposób podwieszenia wykonać zgodnie z przyjętym systemem producenta.

ad.2

Należy uwzględnić wykonanie zgodnie z rysunkiem rzutu parteru - 3 sztuki trybun składanych 3 rzędowych.

ad.3

Zgodnie z projektem wyposażenie należy przyjąć tak jak w dziale 3.5.4. przedmiaru robót z uwzględnieniem treści odpowiedzi ad. 2 tj. 3 szt. trybun składanych. Należy również uwzględnić pozostałe wyposażenie wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach dot. kompleksowej realizacji robót instalacyjnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w innych formatach niż te aktualnie udostępnione na stronie internetowej.

Odpowiedź na zapytania nr 3, nr 4 oraz nr 5:

M.in. w związku z treścią otrzymanych zapytań, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji, tj. Wykonawca kalkulując cenę ofertową winien uwzględnić 4 szt. tablic na boiskach treningowych do koszykówki.

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

W odniesieniu do wyposażenia sali gimnastycznej oraz ilości trybun – patrz odpowiedź na zapytanie nr 1 (ad. 2 i ad. 3).

W wycenie zgodnie z dokumentacją projektową należy uwzględnić 2 warstwy papy termozgrzewalnej  tj. 1 warstwa wierzchniego krycia i 1 warstwa podkładowa.

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

1) w § 3 SIWZ dodaje się pkt 2.1.a, w brzmieniu:

„2.1.a. Zamawiający informuje, że unieważnia określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wymagania dotyczące wierzchniej warstwy i konstrukcji systemu podłogi sportowej. Zamawiający uznaje za spełniające jego wymogi wszelkie podłogi sportowe systemowe powierzchniowo elastyczne spełniające n/w wymagania:

- panel z drewna litego dębowego lub jesionowego bądź klonu północnoamerykańskiego o gr. min 20 mm w I klasie jakości, 
- konstrukcja podwójnie legarowana z drewna iglastego w I klasie jakości, lub ze sklejki iglastej w I klasie jakości,

- pokryta warstwami lakieru antypoślizgowego,

- System podłogi musi spełniać min. parametry wynikające z normy PN-EN 14904:2009

lub

- panel sportowy warstwowy o grubości min. 20,00 mm z wierzchnią warstwą z drewna litego o grubości min. 5,00 mm z drewna dębowego lub jesionowego, warstwa dolna ze sklejki liściastej I klasy jakości;

- konstrukcja - podwójnie legarowana z drewna iglastego w I klasie jakości,

- pokryta warstwami lakieru antypoślizgowego,

- System podłogi musi spełniać min. parametry wynikające z normy PN-EN 14904:2009.”

2) w § 14 SIWZ pkt 12 lit. b) tekst:

„Nie  otwierać przed   04.06.2019 roku, godz. 915”

zastępuje się tekstem:

„Nie otwierać przed 10.06.2019 roku., godz. 915”

3) w § 15 w pkt 1 lit. a) SIWZ zmienia się termin składania ofert z:

„04.06.2019 roku do godz.  900”

na:

„10.06.2019 roku do godz.  900”

4) w § 15 pkt 2 lit. a) SIWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:

„04.06.2019 roku o godz. 915”

na:

„10.06.2019 roku o godz.  915”.

Uzasadnieniem modyfikacji w zakresie dot. dopuszczenia rozwiązań równoważnych dot. systemu podłogi sportowej, jest konieczność zwiększenia konkurencyjności w niniejszym postępowaniu.

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

- PREZYDENT MIASTA RADOMIA